TH-802网络型温湿度传感器

安装使用说明书

一、特点：

- 属精密网络型温湿度传感器，可以设定通讯地址1-255和波特率1200-19200bps；

- 经可溯源标准检验，精度高并具备程序校准精度功能，低功耗、高稳定性；

- 提供RS485输出，供主机采集；

- 通讯协议采用标准modbus协议；

- 阻燃绝缘纤维外壳，采用快速端子，安全可靠；

- 用途广泛，配备相应封装的温湿度探头可测量各种管道及特殊场合的温湿度。

二、技术参数、输入输出接口形式：

- 供电电源：12VDC；

- 电    流：< 30mA；

- 显    示：数码显示测量值，自检显示如右图；

- 测湿范围：0 ~ 100％RH；

- 精    度：±3%RH；

- 测温范围：－10 ~ 50℃；

- 精    度：±0.5℃(25℃)

- 串行输出：RS485

- 工作环境：- 20 ( 50 (C，0 ( 100% RH；

- 最大尺寸：86×86×30mm；

- 重    量：205g 。

三、典型应用：

四、安装及应用须知：

- 传感器固定在墙壁上

- 加电后传感器显示闪烁经自检1秒后，进入正常工作状态

- 按键设定：按键“ 3”，用于选择通讯波特率或地址；按键“2”用于改变波特率或地址；按键“1”，表示确定键，保存设置的结果。

- 通讯波特率缺省值为9600bps，地址为“1”

- 要求定制其它特殊的温度传感器请与供应商联系

- 供电电源不能误接入输出端，否则造成传感器永久损坏

- 如果出现异常，请仔细检查电源和连线，不能排除故障时，知会维护人员

- 未有专业人员指导，打开传感器进行操作和维修会破坏产品性能

- 如果需要详细的通讯协议，请与供应商联络

# Text boxes

46

Min    Max

RS485输出

33

TH-802

12VDC

供电电源

.  .  .

%RH

▼	▼  ▼

(C

18

27

+

Lobat  Min  Max

DATA-

.  .  .

(

(

### BTR

-

数据采集器

模式

调整

确定

1              2              3

DATA+